## Slide 1: OMX Framework: clasificación de residuos y análisis de estanterías en kombini (vida real)
JAVIER YAHIR OMX Framework — Agente ROS desacoplado Date: 2026/09/24

## Slide 2: Problema de investigación y motivación

## Slide 3: Problema social: residuos y gestión de estanterías en tiendas tipo kombini
En Japón y contextos urbanos densos, los kombini deben separar residuos correctamente y mantener estanterías ordenadas con poco personal. ¿Qué problema? • Clasificación errática de envases/residuos en punto de recogida. • Falta de inventario visual frecuente en pasillos estrechos. ¿A quién afecta? • Operadores, clientes y políticas de sostenibilidad local. ¿Por qué las soluciones actuales fallan? • Sistemas monolíticos ROS+LLM difíciles de desplegar en el robot real. • Poca separación entre “razonamiento del agente” y “ejecución ROS”. ¿Impacto si no se resuelve? • Multas/incumplimiento ambiental, quiebres de stock, intervención humana constante. ¿Por qué ahora? • LLM maduros + ROS 2 en edge; hace falta un marco ligero y repetible para dos tareas concretas en tienda.

## Slide 4: Figura sugerida: pasillo kombini + cubo de separación + estantería

## Slide 5: Problema social: operación autónoma en espacio comercial reducido
Use una figura: pasillo de kombini, cubo de separación (PET, latas, combustible) y estantería con productos. Mensaje corto: Los robots de servicio pueden ayudar en tareas repetitivas (clasificar residuo, registrar huecos en estantería), pero hoy integrar visión, lenguaje y movimiento en ROS suele requerir stacks pesados o acoplados al vendor. Se necesita un framework agnóstico al robot, con límites de seguridad y despliegue HTTP hacia el bridge ROS en el hardware real.

## Slide 6
Estado del arte: competidores y líneas base

## Slide 7: ¿Por qué el estado del arte no es suficiente?
Tres referencias directas (mismo espacio: lenguaje + ROS + robot real): 1. ROSA (NASA JPL) — agente conversacional ROS 1/2, amplio ecosistema académico. 2. ROS-LLM (Auromix) — integración rápida GPT + funciones ROS para navegación/movimiento. 3. ROSClaw — runtime physical-AI con daemon, permisos REAL y MCP; foco en seguridad corporal. Criterios: código público, papers/demos, tareas language-conditioned, despliegue en robot. OMX Framework no compite en “otro paper de navegación semántica”, sino en: • Desacoplar agente (LangGraph ReAct + OpenAI) del robot vía REST. • Perfiles JSON por robot (`configs/robots/`) sin reescribir el agente. • Dos casos de uso kombini acotados para evidencia en vida real.

## Slide 8: ROSA — NASA JPL (ROS Agent)
Agente de lenguaje natural que descubre e invoca capacidades ROS; ROS 1/2; arXiv 2410.06472.
¿Qué? Interacción en lenguaje natural con sistemas ROS existentes.
¿Cómo? Herramientas ROS generadas + LLM en el mismo entorno ROS.

## Slide 9
Resultados
Demostraciones en manipulación, diagnóstico y tareas ROS diversas; reduce barrera para operadores no expertos.

## Slide 10: ROS-LLM — Auromix (ROS 2 Humble)
GPT-4/ChatGPT + funciones ROS registradas en ~10 min; navegación y manipulación embodied.
¿Qué? Control y diálogo con cualquier robot ROS.
¿Cómo? LLM + callbacks ROS en el mismo stack del robot.

## Slide 11
Resultados
Integración rápida; tutoriales para móvil y manipulación; comunidad activa en ROS 2.

## Slide 12: Matriz comparativa (OMX vs estado del arte)
Filas: bridge HTTP, perfil JSON, LangGraph, safety declarativa, caso residuos, caso estanterías. Columnas: ROSA | ROS-LLM | ROSClaw | OMX Framework. (Completar tabla en PowerPoint con ✓ / ○ / —)
Feature | Method1 | Method 3 | Method 4
Feature 1 |  |  | 
Feature 2 |  |  | 
Feature 3 |  |  | 
Feature 4 |  |  | 
Main Limitation |  |  | 

## Slide 13: ROSClaw — runtime physical-AI
Daemon rosclawd, REAL/SHADOW, perfiles de cuerpo, MCP, receipts de ejecución; foco seguridad.
¿Qué? Control físico con frontera de privilegios y simulación.
¿Cómo? Agente vía MCP; sin ROS directo desde el chat.

## Slide 14: Brecha de investigación (research gap)
Cómo identificar la brecha: 1. Competidores resuelven bien “ROS + LLM”, pero con distintos trade-offs (acoplamiento, seguridad pesada, o generalidad extrema). 2. La matriz muestra falta de un marco ligero: agente en laptop/cloud, robot en edge con bridge REST, dos pipelines de percepción para kombini. 3. La brecha importa porque el despliegue real en tienda exige iterar visión y movimiento sin recompilar todo el stack cada semana. Brecha: Falta un framework ROS-agente minimalista, reproducible y robot-agnóstico, optimizado para (A) clasificación de residuos/objetos en punto kombini y (B) navegación + análisis de estanterías, con límites de seguridad declarativos.

## Slide 15: Ejemplo brecha — OMX Framework
Qué existe: ROSA/ROS-LLM/ROSClaw cubren lenguaje + ROS con distintos niveles de seguridad y acoplamiento. Qué falta: Una línea directa Chat UI → LangGraph → tools desde JSON → bridge HTTP → ROS 2 en el robot OMX / base móvil, con prompts y tools específicos para residuos y shelf-audit. Por qué importa: Permite pilotos en kombini real con el mismo código del agente cambiando solo `configs/robots/*.json` y el bridge (`omx_bridge.py`, futuro `kombini_mobile_bridge`).
Research Gap:
Un framework desacoplado que una clasificación de residuos y auditoría de estanterías con métricas de tienda (precisión, cobertura, tiempo por pasillo).

## Slide 16
Objetivo de investigación y preguntas (RQs)

## Slide 17: Objetivo
Objetivo principal: Desarrollar y validar OMX Framework — agente LangGraph ReAct con OpenAI conectado a ROS 2 solo vía bridge HTTP y perfiles JSON — para dos aplicaciones en kombini real: (1) clasificación y deposición asistida de residuos/objetos, (2) navegación autónoma en pasillo con análisis de estanterías (huecos, desorden, etiquetas). Debe diferenciarse por desacoplamiento operativo (agente sin ROS local), configuración declarativa y foco en evidencia de piloto retail, no en runtime de seguridad industrial completo.

## Slide 18: Preguntas de investigación
RQ1 — Clasificación de residuos: ¿El agente con visión + tools de brazo/gripper alcanza precisión y tiempo aceptables vs operador en cubo kombini? → Métricas: accuracy por clase (PET, lata, combustible, otros), tiempo por objeto, tasa de reintento. RQ2 — Auditoría de estantería: ¿La navegación (cmd_vel / futuro base) + capturas programadas cubren ≥X% de frente de estantería por pasillo? → Métricas: cobertura (%), detección de hueco/OOS, tiempo por pasillo de 10 m. RQ3 — Usabilidad del framework: ¿Cambiar de turtlesim → OMX-F → móvil kombini solo con JSON + bridge reduce horas de integración vs fork ROS-LLM? → Métrica: horas de integración, líneas de código nuevas. RQ4 — Seguridad operativa: ¿Los límites en `safety.py` + perfil JSON evitan comandos fuera de rango en pruebas reales? → Métricas: violaciones bloqueadas, incidentes (0 deseado).

## Slide 19
Enfoque propuesto / metodología

## Slide 20: Propuesta — OMX Framework
Idea central: Capas fijas: Chat UI (:8501) → `agent/graph.py` (ReAct) → `tools_lc.py` (desde perfil) → `adapter/http_bridge.py` → `bridge/*_bridge.py` → ROS 2. Componentes nuevos para kombini: • Módulo visión (detector residuo / producto) expuesto como tool o pre-proceso en bridge. • Perfil `kombini_mobile.json` (navegación) + `open_manipulator_omx_f.json` (manipulación). • Prompts en `prompts.py` con políticas de tienda (no bloquear pasillo, confirmar clase antes de soltar). Novedad vs SOTA: Desacoplamiento HTTP + perfiles; no sustituir rosclawd ni reimplementar ROSA; foco en dos KPIs de tienda. Evaluación: Baseline: operador manual + script ROS sin LLM; comparar con agente OMX en mismos escenarios.

## Slide 21: Arquitectura OMX (añadir captura del README)

## Slide 22
Sistema / configuración experimental

## Slide 23: Arquitectura del sistema
Hardware: • OpenMANIPULATOR OMX-F (brazo) + cámara RGB(D) en muñeca o torso. • Base móvil differential-drive (planeada) para pasillo kombini — o teleop inicial. • PC edge en robot (Docker ROS 2 Jazzy) + laptop para agente. Software: • OMX: Python 3.10+, LangGraph, OpenAI (`gpt-4o-mini` default). • Bridges: `omx_bridge.py`, `turtlesim_bridge.py` (sanity), futuro bridge móvil. • Visión: modelo clasificación residuos (entrenar/fine-tune con datos tienda). Escenarios: A) Cubo de residuos junto a caja — pick, classify, deposit. B) Un pasillo — waypoints, paradas, fotos de estantería, informe JSON. Métricas ligadas a RQ1–RQ4.
Mensaje clave: Misma arquitectura agente/bridge para simulación (turtlesim) y piloto kombini real.

## Slide 24
Trabajo completado desde la última actualización

## Slide 25: Actualización: 2026/09/24
Logros concretos (repositorio omx-framework): ✓ Agente LangGraph ReAct con OpenAI y servidor chat HTTP. ✓ Adapter HTTP y contrato REST documentado (`bridge/README.md`). ✓ Bridge OMX-F para ROS 2 Jazzy (`omx_bridge.py`) + demo turtlesim Docker. ✓ Perfiles JSON (`open_manipulator_omx_f.json`, `generic_arm.json`, `turtlesim.json`). ✓ Capa `safety.py` con límites por paso de articulaciones. ✓ Tests unitarios de seguridad (`tests/test_safety.py`). Pendiente hacia kombini: ○ Tool de visión residuos / shelf-audit ○ Bridge base móvil y waypoints ○ Dataset y experimentos en entorno tipo kombini
Mensaje clave: Base del framework lista; siguiente hito = piloto caso (1) clasificación de residuos.

## Slide 26: Problemas abiertos y riesgos
1) Visión en tienda real Problema: reflejos en envases PET y etiquetas pequeñas. Causa: iluminación kombini + ángulo cámara. Probado: ajuste umbral en simulación. Siguiente: recopilar 200+ imágenes locales, fine-tune detector. 2) Latencia LLM + movimiento Problema: ReAct multi-paso lento para objetos en cinta rápida. Causa: iteraciones OpenAI + planificación secuencial. Probado: reducir `ROS_AGENT_MAX_ITERATIONS`, cache de clases frecuentes. Siguiente: modo “clasificar una vez” con tool única. 3) Base móvil no integrada aún Problema: RQ2 no evaluable en pasillo real. Causa: solo brazo en bridge actual. Siguiente: definir REST `/cmd_vel` o `/navigate` en nuevo bridge. 4) Seguridad en espacio público Problema: brazo cerca de clientes. Siguiente: zonas prohibidas en JSON + velocidad máxima + E-stop hardware.

## Slide 27: Trabajo para las próximas semanas
Objetivo próximo periodo (ej. 4–6 semanas): Semana 1–2: • Prototipo tool `classify_waste` + integración cámara en bridge. • Guion de demo caso (1) en banco de pruebas (sin público). Semana 3–4: • Esqueleto `kombini_mobile_bridge` + waypoints en mapa reducido. • Captura sistemática estantería → JSON de huecos. Semana 5–6: • 20+ trials residuos; tabla resultados RQ1. • Primer pasillo con cobertura % (RQ2 preliminar). • Actualizar README y slide de matriz con números reales.
Task | Expected Result

## Slide 28: Cronograma y entregables esperados
✓ Completado: framework agente + bridge OMX + turtlesim + safety ● Actual: diseño casos kombini + visión ○ Siguiente: piloto residuos → piloto estanterías → paper/informe técnico Hitos: • M1 — Demo clasificación residuo (bench) — entregable: video + métricas • M2 — Navegación pasillo + shelf JSON — entregable: mapa cobertura • M3 — Comparativa vs baseline manual — entregable: tablas RQ1–RQ3 • M4 — Documentación despliegue tienda — entregable: guía operador Entregable final: OMX Framework como producto open-source diferenciado (ligero, HTTP, JSON) con evidencia en dos flujos kombini reales.